## Slide 1: Применение стали в композитных сталежелезобетонных конструкциях
Конин Денис Владимирович, к.т.н., заведующий сектором высотных зданий и сооружений ЛМК ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
(институт АО «НИЦ «Строительство)

## Slide 2
1.
Перекрытия (комбинация с балками и профлистом)
2.
Колонны
(сердечники и трубобетон)
Основные виды применяемых сталежелезобетонных конструкций

## Slide 3
Традиции отечественной школы конструкций с жесткой арматурой
(ранее 1941 года)
Сооружены:
«Высотные» здания МИД, гостиницы Украина, «На Котельнической набережной» и др.
Гостиница «Россия»
Здание на Сиреневом бульваре
Два высотных здания ММДЦ «Москва-Сити»
и многие другие
Разработаны:
Руководство 1978 г.
Серия типовых конструкций для сборного каркаса РС 2207-84
Рекомендации и т.д.

## Slide 4: Стальные конструкции на карте Москвы, которых «нет»

## Slide 5
Материалы несущих конструкций высотных зданий.
Россия
Notes: Skyscraperpage.com

## Slide 6
Материалы несущих конструкций высотных зданий.
Заграница
Notes: Skyscraperpage.com

## Slide 7
Небоскрёбы Москва-Сити со сталежелезобетонными конструкциями
Notes: Google

## Slide 8
  Общий вид колонн ядра жесткости на начальном этапе строительства здания на участке №12
  Отправочный элемент колонны коробчатого сечения размерами 750х750 мм и толщиной стенки 230 мм (а) и сварной стыковой шов с неполным проваром высотой 80 мм в стыке коробчатых колонн (б)
а)
б)
Небоскрёбы Москва-Сити со сталежелезобетонными конструкциями
Notes: Д.В. Конин

## Slide 9
Небоскрёбы Москва-Сити со сталежелезобетонными конструкциями
Notes: Д.В. Конин

## Slide 10
Лахта-центр Ахмат Тауэр (строится)
Сталежелезобетон в регионах

## Slide 11
11
Сталежелезобетонные конструкции в России
«Лахта-центр» – самый высокий небоскреб в Европе
Notes: Основными нововведениями в Руководстве стоит отметить подразделы 1.2, 3.2, 4.2 Моделирование в расчетных комплексах схем зданий и сталежелезобетонных элементов. И Примеры расчета конструкций

## Slide 12
Кроме высотных и уникальных зданий и сооружений сталежелезобетон уже сегодня широко используется в конструкциях современных зданий и сооружений:
Торговых центров
  (ТЦ Вегас 1, 2, 3 и др., сеть гипермаркетов МЕГА, METRO C&C и других)
Автостоянок
Выставочных площадок
  (Крокус-Экспо, Сколково, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск)
Физкультурно-оздоровительные комплексы
  (Москва, Санкт-Петербург, Салехард, Лабытнанги, Владивосток, Хабаровск и др.)
Перекрытия трибун и подтрибунных помещений
  (на стадионах к Олимпиаде в Сочи 2014 и ЧМ 2018)
Сталежелезобетон в «рядовых» конструкциях

## Slide 13
  Материалы конструкций многоэтажных зданий высотой более 100 м
Сталежелезобетон в многоэтажных и высотных зданиях
  Сталежелезобетонные колонны
  Сталежелезобетонные перекрытия
Notes: Проект СП «Сталежелезобетонные конструкции. Правила проектирования»
Конин Д.В.
Энтони Вуд, Журнал «Высотные здания»

## Slide 14
14
Сталежелезобетон. История создания нормативных документов в России
1978 г.
2015 г.
2017 г.
2018 г.
1984 г.
Notes: Основными нововведениями в Руководстве стоит отметить подразделы 1.2, 3.2, 4.2 Моделирование в расчетных комплексах схем зданий и сталежелезобетонных элементов. И Примеры расчета конструкций

## Slide 15
9 Сталежелезобетонные конструкции
Общие положения
9.1 Нормы настоящего раздела необходимо соблюдать для пролетных строений, в которых железобетонная плита объединена со стальными главными балками, фермами или балками проезжей части для совместной работы.
9.2 Для железнодорожных мостов следует применять сталежелезобетонные пролетные строения со сплошной стенкой балочно-разрезной системы с ездой поверху.
9.3 Требования к качеству и расчетные характеристики материалов сталежелезобетонных конструкций, а также не предусмотренные в настоящем разделе указания по расчету и конструированию следует принимать согласно разделам 5 — 8.
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»
Нельзя использовать для проектирования зданий и сооружений

## Slide 16
Нормативные и справочные документы по сталежелезобетонным конструкциям (конструкции с жесткой арматурой)
В Перечне обязательных документов к ФЗ 384 «Технический регламент безопасности…»
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №1521 (с изм. на 7 декабря 2016)
СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*)
Специальные технические условия на каждый конкретный объект
В Перечне добровольных документов к ФЗ 384 «Технический регламент безопасности…»
Приказ Минстроя РФ от 30 марта 2015 года №365 (с изм. на 24 августа 2017)
СП 266.1325800.2016 "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования".
СП 267.1325800.2016 "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования".
Остальное – ЭТО ТОЛЬКО СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕ в Перечнях к ФЗ 384 «Технический регламент безопасности…»
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (1987 г.)
РУКОВОДСТВО по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой (1978 г.)
СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование (2005)
ТКП 45-5.03-16-2005 Конструкции сталежелезобетонные покрытий и перекрытий (2005, Беларусь)
Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures

## Slide 17
Для совершенствования норм требуются комплексные испытания моделей сталежелезобетонных конструкций (ПЛАН ДО 2024 ГОДА)

## Slide 18
Эксперимент. Схема испытаний
Общий вид испытательной установки
Инвентарная шарнирно –
подвижная опора
Схема передачи нагрузки
на модель
Схема приложения нагрузок на модели
(все балки испытаны на чистый изгиб)
Индикатор часового типа для измерения вертикальных перемещений
В процессе испытания моделей на каждом шаге фиксировались:
относительные деформации арматуры и бетона моделей,
вертикальные перемещения,
картина развития и ширина раскрытия трещин

## Slide 19
Результаты. Характер разрушения балок с жесткой арматурой
Общий вид разрушения моделей с жесткой арматурой, выполненных из высокопрочного бетона
Разрушение моделей характеризовалось возникновением большого числа вертикальных и наклонных трещин, а также горизонтальных трещин по верхней и нижней граням балки, что приводило к частичному сколу бетона защитного слоя и оголению фрагментов арматурного каркаса и стального сердечника в крайних третях пролета балки – между точкой опоры и точкой приложения нагрузки.
Причем трещинообразование, в силу хрупкости высокопрочного бетона, начиналось на ранних стадиях нагружения. Волосяные трещины отмечены на первой ступени нагружения почти для всех моделей (первая ступень нагружения соответствовала менее, чем 10% от разрушающей нагрузки на балку).
Скол бетона защитного слоя

## Slide 20
19
Результаты. Основы численного моделирования
Напряжения в
стальном сердечнике
Общий вид модели.
Жесткая и гибкая арматура
Общий вид модели.
Гибкая арматура
Общий вид модели
На настоящий момент разработаны конечно-элементные модели балок, выполнены численные расчеты. Исследования еще не завершены, работа в этой области продолжается.

## Slide 21
21
Сталежелезобетонные колонны 400x400x1640 мм. (16 шт)
Сталь – С255, С345. Бетон – В25. Сердечники различных размеров. % армирования - 5-15%
Испытания сталежелезобетонных моделей на центральное и внецентренное сжатие
Notes: Основными нововведениями в Руководстве стоит отметить подразделы 1.2, 3.2, 4.2 Моделирование в расчетных комплексах схем зданий и сталежелезобетонных элементов. И Примеры расчета конструкций

## Slide 22: Испытания и последующие КЭ расчеты
Модель колонны К19,
подготовленная к испытаниям на центральное сжатие

## Slide 23
Конин Денис Владимирович
зав. Сектором ВЗиС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
(АО «НИЦ «Строительство»)
konden@inbox.ru